## Slide 1: 제2장 병렬처리를 위한 하드웨어 기술
2.1 시스템 구조
2.2 프로세서 구조
2.3 기억장치시스템 구조

## Slide 2: 2.1 시스템 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
2.1.1 배열 프로세서 구조
시스템 내 모든 프로세싱 요소(PE)들이 하나의 제어 유니트(CU)의 통제 하에 동기적으로 동작. 주로 계산 전용 컴퓨터로 활용
  PE (processing element) : ALU와 레지스터들로 구성되어 간단한 연산만 수행
  CU (control unit) : 명령어를 해독하고, 그것을 실행할 PE들을 결정하고 통제
  호스트 컴퓨터 (host computer) : 프로그램을 컴파일하고, CU로 download시키는 외부 범용 컴퓨터

## Slide 3: 배열 프로세서의 기본 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 4: PE의 내부 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
내부 구성요소들
  Ri : 내부 레지스터
  Ai : 주소 레지스터
  Ii : 인덱스 레지스터
  Ti : 데이터 전송 레지스터
  Fi : 플래그 레지스터 = 1 : PE가 계산 에 참여 = 0 : PE가 대기 상태
  ALU

## Slide 5: 배열 프로세서의 다른 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 6: 상호연결망 (Interconnection Networks)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
정적 네트워크(Static network)
  연결 구조가 고정
  1차원 토폴로지 : 선형
  2차원 토폴로지 : 원형, 성형, 나무, 매쉬,시스토릭 배열
  3차원 토폴로지 : 완전 연결, 코달 원형, 큐브
동적 네트워크(Dynamic network)
  실행 시간 중에 연결 구조 변경 가능
  주로 MIMD 시스템에 사용

## Slide 7: 정적 상호연결 네트워크
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 8: 2.1.2 다중프로세서시스템 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
공유-기억장치 시스템(shared-memory system)
  밀결합 구조 (tightly-coupled system)
  주기억장치가 모든 프로세서들에 의해 공유
분산-기억장치 시스템(distributed-memory system)
  소결합 시스템 (loosely-coupled system)
  각 프로세서가 기억장치를 공유하지 않고, 자신의 지역 기억장치(local memory)를 별도로 소유
  독립적인 컴퓨터들의 결합 형태이므로, 다중-컴퓨터시스템(multiple-computer system)라고도 부름

## Slide 9: (1) Shared-memory multiprocessor architecture
Parallel Computer Architecture
2-<number>
장점
  공유 데이터들이 공유 기억장치에 저장  별도의 프로세서간 통신 메커니즘의 불필요
  태스크들을 프로세서들에게 균등 할당이 가능  프로세서 이용률을 극대화  시스템 효율 향상
단점
  프로세서간 버스(혹은 상호연결망)의 통신량 증가  경합으로 인한 지연 발생
  공유자원(기억장치, I/O 장치)에 충돌 발생
   상호연결망의 고속화, 캐쉬 기억장치의 사용, 기억장치 인터리빙

## Slide 10: Shared-memory multiprocessor를 위한 interconnection 방식
Parallel Computer Architecture
2-<number>
버스(bus)
크로스바 스위치(crossbar switch)
다단계 상호연결망(multistage interconnection network)

## Slide 11: Shared-bus를 이용한 multiprocessor system
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 12: 버스 구조 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
장점 : 가장 간단한 연결 구조
단점 : 버스 경합으로 인한 지연 증가
  성능저하 보완방법
    버스 전송 속도 증가
    캐쉬 기억장치 사용  캐쉬 일관성 문제 발생
    버스 수 증가 : 다중-버스 시스템(multiple-bus system)
  UMA 모델

## Slide 13: 계층버스 구조를 가진 다중프로세서시스템의 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
  NUMA 모델

## Slide 14: Crossbar switch를 이용한 시스템 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
프로세서들과 기억장치들 사이에 full connectivity 제공
단점 : H/W 복잡  비용 증가
  프로세서 수 = N  N2 개의 크로스바 스위치 필요

## Slide 15: 다단계 상호연결망
Parallel Computer Architecture
2-<number>
MIN : Multistage Interconnection Network
Bus와 Crossbar switch 중간 정도의 H/W 복잡도와 성능
[예] Multistage Cube Network

## Slide 16: 다단계 상호연결망 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
  입력단 및 출력단의 노드 수가 N일 때,
    필요한 단계(stage)의 수, m = log2N
    각 단계의 스위칭 소자 수, s = N/2
  접속 모드

## Slide 17: (2) 분산-기억장치 시스템 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
소결합 MIMD 시스템(loosely-coupled MIMD system)
프로세서들이 자신의 기억장치를 별도로 가지고 있는 구조
다중-컴퓨터시스템이라고도 부름
장단점
  장점 : 각 프로세서가 프로그램과 데이터를 지역 기억장치에 저장하므로, 프로세서간 통신량 감소
  단점 : 메시지 전송(message-passing) 방식을 사용하기 때문에, 통신 시간 증가
상호연결망의 예 : 하이퍼큐브(hypercube)

## Slide 18: 하이퍼큐브의 기본 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 19: 2.2 프로세서 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
병렬컴퓨터에서 사용되는 프로세서의 복잡도(complexity)는 병렬처리 단위의 크기, 즉 granularity에 의해 결정
단위 작업(grain)의 크기와 프로세서 구조의 관계
  큰 그레인(coarse-grain) : 복잡한 연산을 포함한 작업  복잡한 구조의 프로세서 필요
  작은 그레인 (fine-grain) : 간단한 연산  작고 간단한 구조의 프로세서 사용

## Slide 20: 그레인 크기에 따른 프로세서 구조의 특성
Parallel Computer Architecture
2-<number>
그레인 크기에 따른 병렬성의 분류
  미세-그레인 병렬성(fine-grain parallelism)
  중간-그레인 병렬성(medium-grain parallelism)
  큰-그레인 병렬성(coarse-grain parallelism)

## Slide 21: 미세 그레인 병렬처리를 위한 프로세서 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
프로그램을 가장 작은 단위로 분할
  고급언어 프로그램의 한 문장, 어셈블리 명령어, 혹은 산술-논리 연산 단위
간단한 프로세서 구조 필요
많은 프로세서간 통신량 발생  고속 상호연결망 필요
미세 그레인 병렬성을 이용한 시스템의 예
  Thinking Machine사의 CM-1
    4개의 병렬 프로세서 유니트, 유니트 당 1024개의 프로세서 모듈로 구성
    각 프로세서 모듈은 16개의 PE들, 기억장치 및 라우터 등으로 구성
    전체 PE 수 : 64K (65,536) 개
  MIT의 J-machine, STARAN 시스템, MPP, 등

## Slide 22: CM-1의 시스템 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 23: CM-1의 프로세서 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 24: 큰 그레인 병렬처리를 위한 프로세서 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
많은 계산을 필요로 하는 작업 단위의 병렬처리 [예] 벡터 혹은 매트릭스 계산을 위한 전체 반복 루프
고속 벡터 계산을 위한 파이프라인 ALU 필요
적은 수의 크고 복잡한 프로세서들로 구성된 슈퍼컴퓨터 사용
20개 미만의 고성능 프로세서들로 구성
CRAY Y-MP : 16개의 CRAY-1들로 구성

## Slide 25: CRAY-1의 내부 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 26: 중간 그레인 병렬처리를 위한 프로세서 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
미세 및 큰 그레인의 중간 크기로서, 반복 계산 루프의 내부 루프, 다중 사용자(multi -user) 시스템의 한 작업(job)이나 프로세스(process) 단위의 병렬처리
CPU : 32-비트 혹은 64-비트 마이크로프로세서 사용
수십 혹은 수백 개의 프로세서들로 이루어진 다중프로세서시스템으로 처리
수천 개의 프로세서들을 가진 대규모 병렬처리(MPP) 구조로 발전
[사례 시스템] SGI Origin 시스템, HP 9000 SuperDome, Intel iPSC 시스템, 등

## Slide 27: 2.2.2 슈퍼스칼라, VLIW, 슈퍼파이프라인
Parallel Computer Architecture
2-<number>
프로세서 속도 향상을 위하여 각 명령어 실행 시간을 한 사이클 이하로 줄이기 위한 시도
대표적인 방식들 :
  슈퍼스칼라 (superscalar)
  VLIW(Very Long Instruction Word)
  슈퍼파이프라인(superpipeline)

## Slide 28: (1) 슈퍼스칼라 (superscalar)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
프로세서 내에 파이프라인 된 기능 유니트를 여러 개 포함시켜서, 매 사이클 마다 한 개 이상의 명령어들이 동시에 실행되게 하는 기술

## Slide 29: 슈퍼스칼라 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
효율 향상을 위한 조건: 동시에 실행하는 명령어들 간에 데이터 의존성(data dependency)이 존재하지 않아야 한다
속도 향상 (단, k: 단계 수, N: 명령어 수)
  m : 슈퍼스칼라의 정도(degree of superscalar) = 기능 유니트의 수
  m = 1 인 경우, 명령어 N개의 실행 시간: T(1, 1) = k + N – 1
  m = m 인 경우, 명령어 N개의 실행 시간: T(m, 1) = k + (N - m) / m
  N  ∞, 명령어 수가 많아지면 속도 향상은 기능 유니트의 수 m에 접근
최신 프로세서들은 대부분 슈퍼스칼라 구조를 가지며, m = 6~8로 증가되는 경향

## Slide 30: 펜티엄 프로세서의 슈퍼스칼라 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 31: (2) VLIW (Very Long Instruction Word)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
동시에 실행 가능한 명령어들(연산들)을 하나의 긴 명령어로 재배열(통합)하여 동시 처리하는 기술

## Slide 32: VLIW 프로세서의 실행 시간도
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 33: VLIW (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
하나의 명령어 내에 포함시킬 수 있는 (동시 실행 가능한) 연산들을 어느 정도 찾을 수 있는지가 효율을 결정
슈퍼스칼라와의 차이점
  명령어 코드가 길지만 하나로 취급되기 때문에 인출과 해독은 하나의 회로에 의해 이루어지고, 각 연산의 실행 사이클만 여러 개의 유니트(ALU)들로 나누어져 동시에 처리된다는 점
[예] TRACE-7 시스템 : 7개의 기능 유니트, 256-비트 명령어 TRACE-28 시스템 : 28개의 기능 유니트, 1024-비트 명령어

## Slide 34: (3) 슈퍼파이프라인(superpipeline)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
파이프라인의 클럭 사이클 시간(clock cycle time)을 줄이는 방식
슈퍼파이프라이닝의 정도(degree of superpipeline) = n  기능 유니트의 클럭 사이클 시간 = 1/n
[예] n = 2인 경우의 프로세서 실행 시간도

## Slide 35: 슈퍼파이프라인 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
속도 향상 (단, k: 단계 수, N: 명령어 수)
  n : 슈퍼파이프라이닝의 정도 = 클록 사이클의 분할도
  n = 1 인 경우, 명령어 N개의 실행 시간: T(1, 1) = k + N – 1
  n = n 인 경우, 명령어 N개의 실행 시간: T(1, n) = k + (1/n) (N -1)
  N  ∞, 명령어 수의 많아지면 따라 속도 향상은 n에 접근
[예] CDC 7600, CRAY-1의 정술 산술 유니트 : n = 3

## Slide 36: Superpipelined Superscalar 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
슈퍼파이프라인과 슈퍼스칼라가 결합된 구조
N → ∞ , 속도 향상 Sp = mn배

## Slide 37: 첨단 프로세서 구조의 문제점
Parallel Computer Architecture
2-<number>
슈퍼스칼라 및 VLIW
  동시 실행 가능한 명령어 수가 충분하지 않는 경우, 즉 명령어-수준의 병렬성(instruction-level parallelism)이 높지 않으면 하드웨어 이용률이 낮아져, 기대하는 정도의 성능을 얻기 어려움
슈퍼파이프라인 구조
  고속의 부품들로 구성되는 스위칭 메커니즘을 구현할 수 있어야 함

## Slide 38: 2.3 기억장치 시스템 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>
기억장치로 인한 병렬컴퓨터시스템의 성능 저하 요인
  기억장치는 프로세서에 비하여 속도가 현저히 느림
  기억장치 충돌(memory conflict)에 의한 지연 : 공유-기억장치 구조를 가진 병렬컴퓨터에서 여러 개의 프로세서들이 동시에 같은 기억장치 모듈을 액세스하는 경우
  캐쉬 기억장치(cache memory) 및 기억장치 인터리빙(memory interleaving) 방식을 사용하여 성능 개선

## Slide 39: 2.3.1 Cache memory
Parallel Computer Architecture
2-<number>
프로세서와 주기억장치간의 속도 차이를 보완하여 프로세서의 대기 시간을 최소화 시키도록 프로세서와 주기억장치 사이에 위치시키는 고속 반도체 기억장치
  속도 : 캐쉬 > 주기억장치 > 보조기억장치
  비용 : 캐쉬 > 주기억장치 > 보조기억장치
  용량 : 캐쉬 < 주기억장치 < 보조기억장치

## Slide 40: 평균 기억장치 액세스 시간
Parallel Computer Architecture
2-<number>
캐쉬 적중(cache hit)
  프로세서가 원하는 데이터가 캐쉬 내에 있을 때
  적중률(hit ratio) h =
    프로그램과 데이터의 지역성(locality)에 크게 의존
캐쉬 미스(cache miss)
  프로세서가 원하는 데이터가 캐쉬에 없을 때
  미스율 = (1-h)
평균 기억장치 액세스 시간 :
  단, tc = 캐쉬 액세스 시간, tm 주기억장치 액세스 시간

## Slide 41: 캐쉬의 최적 설계 목표
Parallel Computer Architecture
2-<number>
캐쉬 적중률의 극대화
캐쉬 액세스 시간의 최소와
캐쉬 실패에 따른 지연시간의 최소화
주기억장치와 캐쉬간의 데이터 일관성 유지 및 그에 따른 오버헤드의 최소화

## Slide 42: 캐쉬 설계를 위한 고려 사항들
Parallel Computer Architecture
2-<number>
(1) 캐쉬의 크기 (cache size)
  용량 증가  적중률 향상, 비용 상승
  최적 캐쉬의 크기 = 1 ~ 128 Kword
(2) 인출 방식 (fetch algorithm)
  요구 인출 (demand fetch)
  선인출 (prefetch)
    필요한 정보를 인출할 때 근접한 위치에 있는 정보들을 함께 인출
    지역성이 높은 경우에 효율적
    최적 블록의 크기 = 4 ~ 8 word

## Slide 43: 캐쉬 설계를 위한 고려 사항들 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
(3) 사상 방식 (mapping method)
  직접 사상 (direct mapping)
    간단
    동일한 그룹에 속한 블록들이 빈번히 액세스 될 경우에 캐쉬 실패율이 증가
  완전 연관 사상 (fully associative mapping)
    높은 유연성(flexibility)
    모든 캐쉬 슬롯들의 태그 번호들을 고속 검색하기 위한 복잡한 회로 필요
  집합 연관 사상 (set associative mapping)
    집합의 크기는 캐쉬 적중률에 영향을 주는 요소
    최적 집합 크기 = 2-way, 4-way

## Slide 44: 캐쉬 설계를 위한 고려 사항들 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
(4) 교체 방식 (replacement algorithm)
  LRU (Least Recently Used) : 가장 높은 적중률
  FIFO (First In First Out) : 원형 버퍼(circular buffer)로 구현
  LFU (Least Frequently Used) : 계수기(counter) 사용
  Random

## Slide 45: 캐쉬 설계를 위한 고려 사항들 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
(5) 쓰기 정책 (write policy)
  Write through : 캐쉬에서 수정된 데이터를 주기억장치에도 갱신
    기억장치 액세스 횟수가 많아져서 병목 현상을 야기
  Write back : 데이터 수정은 캐쉬에서만 이루어짐
    주기억장치의 일부 데이터들 무효  돌발적 사고 발생시 데이터 분실

## Slide 46: 캐쉬 설계를 위한 고려 사항들 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
Multiprocessor system에서의 데이터 일관성 문제(data consistency problem) --- 4.4절 참조

## Slide 47: (6) 다중 캐쉬(multiple cache)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
계층적 캐쉬(hierarchical cache) : 2-레벨 혹은 3-레벨 캐쉬 (1차 캐쉬, 2차 캐쉬, 3차 캐쉬)로 계층적으로 설치 용량: L1 < L2 < L3 < M
온-칩 캐쉬(on-chip cache): CPU 칩 내부에 설치되는 캐쉬로서, 액세스 시간이 가장 짧다

## Slide 48: 다중 캐쉬의 액세스 시간 (2003년 기준)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
[예] 펜티엄 IV: - 온-칩 (L1) 데이터 캐쉬 : 1 ns - 온-칩 (L1) 명령어 캐쉬 : 2 ns - L2 캐쉬 : 3.5 ns
[예] 아이테니움: - L1 온-칩 캐쉬 : 2 ns - L2 온-칩 캐쉬 : 6 ns - L3 (외부) 캐쉬 : 21 ns

## Slide 49: 다중 캐쉬 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
계층적 캐쉬를 가진 기억장치시스템의 액세스 시간 L1 : 1차 캐쉬, L2 : 2차 캐쉬 H1 : L1 의적중률, H2 : L2 의 적중률 TL1 : L1의 액세스 시간, TL2 : L2의 액세스 시간, Tm: 주기억장치의 액세스 시간이라 할 때, 평균 기억장치 액세스 시간 Ta = H1 x TL1 + (H2 - H1) x TL2 + (1 - H2) x Tm
[예제 2-2] 참조

## Slide 50: 다중 캐쉬 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
분리 캐쉬(split cache) : 1차 캐쉬가 명령어 캐쉬(instruction cache)와 데이터 캐쉬(data cache)로 분리
[예] PowerPC 620 프로세서

## Slide 51: 다중 캐쉬 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
3-레벨 캐쉬의 예 : 아이테니움(Itanium) 프로세서

## Slide 52: 2.3.2 기억장치 인터리빙 (memory interleaving)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
Shared-memory system에서 memory conflict에 의한 병목 현상을 완화시키기 위한 방법
기억장치를 여러 개의 독립적인 모듈로 나누고, 주소지정 방식을 적절히 조정함으로써, 순차적으로 배열된 명령어들 또는 데이터들이 기억장치 모듈들에 분산 저장되도록 함  병렬 액세스 가능
(1) 구성 방식
  상위 인터리빙 (high-order interleaving)
  하위 인터리빙 (low-order interleaving)
  혼합 인터리빙 (high-low-order interleaving)

## Slide 53: (가) High-order interleaving
Parallel Computer Architecture
2-<number>
기억장치 주소를 모듈들에 순차적으로 지정하는 방식
설계 방법
  기억장치 주소의 상위 비트들 : 모듈 선택 신호로 사용
  기억장치 주소의 하위 비트들 : 모듈내 기억 장소의 선택에 사용

## Slide 54: High-order interleaving의 예
Parallel Computer Architecture
2-<number>
4 KByte 기억장치: 1 Kbyte 기억장치 모듈 4 개로구성
기억장치 주소 = 12 비트

## Slide 55: (나) Low-order interleaving
Parallel Computer Architecture
2-<number>
기억장치 주소가 모듈 단위로 인터리빙 되는 방식
설계 방법
  기억장치 주소의 하위 비트들 : 모듈 선택 신호로 사용
  기억장치 주소의 상위 비트들 : 모듈내 기억 장소의 선택에 사용

## Slide 56: Low-order interleaving의 예
Parallel Computer Architecture
2-<number>
1 Kbyte x 4, 기억장치 주소 = 12비트

## Slide 57: (다) High-low-order interleaving
Parallel Computer Architecture
2-<number>
기억장치 뱅크(memory bank) 내부 모듈들 간에는 상위 인터리빙, 외부 모듈 간에는 하위 인터리빙으로 주소지정하는 방식
  기억장치 뱅크 : 기억장치 모듈들로 이루어지는 그룹

## Slide 58: High-low-order interleaving의 예
Parallel Computer Architecture
2-<number>
1 Kbyte x 4, 기억장치 주소 = 12비트, 기억장치 뱅크 = 2 개

## Slide 59: (2) C-액세스 및 S-액세스
Parallel Computer Architecture
2-<number>
C-액세스(Concurrent access) : 각 기억장치 모듈별로 주소가 도착하면 액세스 동작을 시작
액세스 시간 T = Ta + (M x tb)
  Ta = 기억장치 액세스 시간, tb = 버스 클럭의 주기, M = 기억장치 모듈의 수

## Slide 60: C-액세스 및 S-액세스 (계속)
Parallel Computer Architecture
2-<number>
S-액세스(Simultaneous access) : 하위 인터리빙 방식으로 구성된 기억장치 모듈들에 주소가 동시에 인가하면, 모든 모듈들에서 동시에 액세스 동작이 시작되고, 액세스 된 데이터들은 순차적으로 전송하는 방식
연속적인 입력 데이터 흐름이 필요한 파이프라인 컴퓨터에 유용
액세스 시간은 C-액세스와 같음
장점 : 동시 액세스 보장, 연속적 전송 가능 (burst 버스 모드)

## Slide 61: S-액세스 기억장치 시스템의 구조
Parallel Computer Architecture
2-<number>

## Slide 62: S-액세스의 시간흐름도
Parallel Computer Architecture
2-<number>
액세스 시간 T = Ta + (M x tb)